## Slide 1: «Компьютерные сети»
________________________________________________________________________
Национальный исследовательский университет ИТМО (НИУ ИТМО)
Факультет программной инженерии и компьютерной техники
Локальные сети

## Slide 2: Особенности локальных сетей
1. Небольшой территориальный охват
2. Интерфейс - последовательный.
3. Отсутствует АПД , так как сигналы передаются в "естественной" цифровой форме.
4. В качестве устройства сопряжения компьютера с сетью используется сетевой адаптер.
5. Простые топологии: "общая шина", "кольцо", "звезда".
6. Отсутствует маршрутизация (3-й уровень модели OSI).
7. Сетевое оборудование: концентраторы и коммутаторы 2-го уровня
Ethernet – наиболее распространённая технология локальных сетей

## Slide 3: Типовые топологии локальных сетей
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Сервер
Рабочие станции (РС)
Общая шина
Звезда
Кольцо
Концентратор (hab)

## Slide 4: Сетевое оборудование
Сетевое оборудование
Концентраторы
(hub)
Коммутаторы (switch)
1-й уровень OSI-модели
(физические сигналы)
2-й уровень OSI-модели
(МАС-адрес)
Маршрутизаторы (router)
3-й уровень
(IP-адрес)
4-й уровень
(порт-сокет)
Notes: Сетевой шлюз — это устройство или ПО, объединяющее сети, построенным на основе разных протоколов и технологий.
Шлюз преобразует данные из одного протокола или формата в другой. Это необходимо, поскольку организации часто используют в своих локальных сетях отличные от интернета протоколы.
В настоящее время ввиду отсутствия конкурентов у TCP/IP, сетевой шлюз зачастую становится синонимом маршрутизатора.

## Slide 5: Коммутаторы
Этапы коммутации
1. Формирование таблиц коммутации
2. Передача кадров

## Slide 6: Многосегментные локальные сети
Структура сети – иерархическая древовидная, построенная на концентраторах и коммутаторах 2-го уровня
3.2. ЛВС Ethernet Высокоскоростные технологии ЛВС